## Slide 1
NR-35 TRABALHO EM ALTURA
Publicação D.O.U.
Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de 2012

## Slide 2: Trabalho em altura
A NR-35 considera Trabalho em Altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde, haja risco de queda, seja em elevação (escadas, andaimes, plataformas, etc.) ou em profundidade (poços, escavações, dutos, etc.)
Fonte: NR-35

## Slide 3
PARA INFORMAÇÕES, CLIQUE NO NÚMERO CORRESPONDENTE:
TRABALHO EM TELHADOS E COBERTURAS
TRABALHO EM FACHADAS
TRABALHO EM ÁREAS DE CARGA
TRABALHO EM ESTRUTURAS, TANQUES E SILOS
TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO COM ESCADA
TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO SEM ESCADA
TRABALHO EM GRANDES ÁREAS INTERNAS
TRABALHO EM ALTURA
ÁREAS DE TRABALHO

## Slide 4
Mal súbito do funcionário ou intoxicação decorrentes de gases, vapores ou poeiras no telhado.

## Slide 5
Controle médico e qualificação técnica dos trabalhadores para serviços nessa área de alta periculosidade.
Planejamento do trabalho:

## Slide 6
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: Consiste na delegação de serviços e/ou tarefas sem que isso implique a desobrigação de atender as consequências das ações praticadas pelo subcontratado.
Código Penal: Art 132 - “Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. Pena: detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

## Slide 7
FUNDACENTRO
RECOMENDA

## Slide 8: O candidato deve possuir os exames específicos da função comprovados no ASO
a pessoa está apta para exercer trabalho em local elevado.
perfeitas condições físicas e psicológicas , paralisando a atividade caso sinta qualquer alteração em suas condições.
estar treinado e orientado sobre todos os riscos envolvidos.

## Slide 9
a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;
b) evento que indique a necessidade de novo treinamento;
c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias;
d) mudança de empresa
35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações:

## Slide 10
35.4.1.1 Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa.

## Slide 11
a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados;
b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação;
c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura,
considerando também os fatores psicossociais.
d35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde os trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que:

## Slide 12
35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador.

## Slide 13
35.4.6.1 Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter,
no mínimo:
a) as diretrizes e requisitos da tarefa;
b) as orientações administrativas;
c) o detalhamento da tarefa;
d) as medidas de controle dos riscos características à rotina;
e) as condições impeditivas;

## Slide 14
Condições impeditivas: situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador

## Slide 15
Riscos adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos existentes no trabalho em altura,
específicos de cada ambiente ou atividade que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho.

## Slide 16
Portadores de doenças cronificadas, embora estabilizadas (Obesos, diabéticos, artralgicos)
Portadores de doenças cardíacas arritmogênicas
Portadores de distúrbios na esfera neuro psíquica
Distúrbios nos órgãos dos sentidos
Sequelados
Reabilitados.
Consumidores habituais de álcool e drogas (dependentes químicos).
Portadores de labirintite crônica

## Slide 17
Hemograma
Glicemia
Eletrocardiograma
Eletroencefalograma
Av. Oftalmológica
Espirometria
Audiometria